## Slide 1
SaiZen Yamanami — 機器配置 ブループリント
현장 운영 통합 시스템 — 장비 배치 · 모델 · 비용
웹기반(GitHub Pages + Supabase) · 라이트 · 한·일 직원 공용
v2 · N.T.S. · 가격=일본 조달 참고가(세금·배송 별도, 변동)

## Slide 2
개요 · 원칙
왜 이렇게 배치하는가
■ 시스템 성격
· 웹 기반 — 앱 설치 없이 브라우저(Chrome/Edge/Safari)만 있으면 동작 → 고사양 불필요, 기기 선택 유연.
· 데이터는 클라우드(Supabase) — 화면은 여러 곳, 데이터는 하나로 공유.
■ 예산 우선순위
① 인터넷 회선 이중화(광 + 5G 백업) — '끊김=정지' 방지의 핵심. ② UPS(정전 대비). ③ 단말·모니터.
· 인터넷 끊겨도 데이터 손실은 아님(클라우드+자동백업). 그 순간 라이브 조작만 일시정지.
■ 스테이션 구성
· 백오피스(방배정 '작업'·기획) / 로비 정산 2~3레인(배정 '조회'+정산) / POS 매장 / 주방·바 KDS / 인쇄 / 네트워크 허브.
· 프론트(로비)는 방배정을 '작업'하지 않고 '배정 결과 조회'+정산만 → 표준 24″. 방배정 작업용 광폭 QHD는 백오피스.
■ 보안
· 프론트·정산 화면에 고객 PII 표시 → 프라이버시 필터. 손님 표시 태블릿=읽기전용(키오스크)+도난방지.

## Slide 3
배치도 (Layout)
구역·기기·네트워크 연결
🛜 네트워크·전원 (HUB)
라우터 RTX1220 / 5G백업
PoE 스위치 / AP×4~6
UPS×3~4
⚠ 회선 이중화 최우선
🛎 로비 정산 카운터 · 2~3레인
레인마다: 직원PC + 24″FHD + 필터
+ 손님 태블릿(키오스크)
배정 '조회' + 御請求書 정산
🗂 백오피스·방배정석
PC + 27″ QHD ×1
프라이버시 필터(PII)
★ 방배정 '작업'은 여기서만
👨‍🍳 주방·바 KDS
주방 터치모니터 ×1
바 터치모니터 ×0~1
미니PC ×1~2
방수커버+워셔블 키보드
🍷 POS 매장
레스토랑/연회 iPad ×1
골프샵 iPad ×1
매점 iPad ×1 (확정)
거치대+필름+케이스
🖨 인쇄
A4 흑백 레이저 ×1~2
A3 복합기 ×1 (夕食A3)
Askul 24면 라벨·토너 예비
─ ─ 네트워크(LAN/Wi-Fi)는 허브에서 전 구역으로 · 손님 태블릿=읽기전용 · 프론트=조회/정산, 방배정 작업=백오피스

## Slide 4
① 네트워크 · 전원
최우선 — 회선 이중화 + 무정전
항목 | 모델 (예) | 수량 | 참고가(¥)
메인 라우터(듀얼WAN·VPN) | YAMAHA RTX1220 (또는 NVR510) | 1 | 60,000~90,000
인터넷 백업(5G) | docomo home 5G HR02 / au·SoftBank | 1 | 단말 무료~ +월 4,000~5,000
Wi-Fi AP(건물 커버) | YAMAHA WLX222 / Aruba IO AP22 | 4~6 | 25,000~40,000 / 대
PoE 스위치 | NETGEAR GS308P / YAMAHA SWX2110P | 1~2 | 15,000~30,000
UPS(무정전) | OMRON BY50S / APC BR550S-JP | 3~4 | 18,000~25,000 / 대
⚠ 회선 이중화 + UPS 만 갖춰도 '끊김/정전 정지'의 90%가 사라집니다.

## Slide 5
② 백오피스 · 방배정/기획석
방배정 '작업'·정산 마감 — 광폭 QHD
항목 | 모델 (예) | 수량 | 참고가(¥)
미니 PC | Dell OptiPlex Micro 7020 (i5·16GB·SSD) | 1 | 90,000~130,000
모니터 | iiyama ProLite XUB2792QSU 27″ QHD IPS | 1 | 25,000~30,000
모니터(프리미엄 대안) | EIZO FlexScan EV2495 24.1″ | 택1 | 55,000~65,000
프라이버시 필터 | 3M / ELECOM 27″ QHD | 1 | 5,000~9,000
무선 키보드·마우스 | Logicool MK295 | 1 | 4,000~6,000

## Slide 6
③ 로비 정산 카운터 (2~3 레인)
레인마다: 직원 단말 + 손님 표시
항목 | 모델 (예) | 수량 | 참고가(¥)
직원 단말(컴팩트 PC) | Dell OptiPlex Micro / HP ProDesk Mini | 2~3 | 80,000~120,000 / 대
모니터 | iiyama ProLite XUB2492HSU 24″ FHD | 2~3 | 15,000~18,000 / 대
프라이버시 필터 | 3M / ELECOM 23.8″ | 2~3 | 4,000~7,000 / 대
손님 표시 태블릿 | iPad 第10世代 10.9″ / Galaxy Tab A9+ | 2~3 | 30,000~70,000 / 대
고객쪽 회전 스탠드 | 카운터 회전 마운트 | 2~3 | 4,000~9,000 / 대
강화유리 보호필름 | NIMASO / ESR | 2~3 | 1,500~2,500 / 장
도난방지 락 | 안티세프트 마운트 | 2~3 | 3,000~6,000 / 대
절약 대안: 레인=태블릿 + 카운터 공용 A4 프린터 → 레인 비용 30~40%↓

## Slide 7
④ POS 매장
레스토랑/연회 · 골프샵 · 매점 (매장수 확정 필요)
항목 | 모델 (예) | 수량 | 참고가(¥)
POS 태블릿 | iPad 第10世代 10.9″ / iPad Air 11″ | 2~3 | 60,000~95,000 / 대
카운터 거치대 | 회전 스탠드 | 2~3 | 4,000~8,000 / 대
강화유리 필름 + 케이스 | NIMASO/ESR + 범퍼 | 2~3 | 3,500~6,500 / 대

## Slide 8
⑤ 주방 · 바 KDS
열·물·기름 대비 터치모니터 + 미니PC
항목 | 모델 (예) | 수량 | 참고가(¥)
주방 터치모니터 | iiyama ProLite TF2438MSC 23.8″ 오픈프레임 | 1 | 45,000~55,000
바 터치모니터 | iiyama ProLite T2452MSC 23.8″ | 0~1 | 35,000~45,000
미니 PC(각) | Dell OptiPlex Micro / Intel NUC (i3) | 1~2 | 60,000~90,000 / 대
방수·방유 커버 + 워셔블 키보드 | 실리콘 커버 / Logicool 워셔블 | 1~2조 | 6,000~14,000 / 조

## Slide 9
⑥ 인쇄
정산 카운터·주방 근처 배치
항목 | 모델 (예) | 수량 | 참고가(¥)
A4 흑백 레이저 | Brother HL-L2375DW / Canon Satera | 1~2 | 18,000~30,000 / 대
A3 복합/인쇄 | Epson PX-M6712FT(A3) / Brother HL-J6000CDW | 1 | 50,000~90,000
네임택 라벨용지 | Askul/A-one 24면(70×33.9mm, A4) | 소모품 | 1,500~3,000 / 箱
토너·잉크 예비 | 기종별 | 소모품 | —
御請求書·手配書·네임택=A4 / 夕食オーダー=A3 가로

## Slide 10
⑦ 부수 액세서리 체크리스트
보호필름·필터·UPS·케이블 등
☑ 태블릿 강화유리 보호필름 — 손님표시·POS 전부
☑ 태블릿 케이스 / 회전 스탠드 / 도난방지 락
☑ 모니터 프라이버시 필터 — 백오피스+정산 레인(PII)
☑ UPS(무정전) — 라우터·백오피스·정산레인·KDS
☑ 서지 보호 전원탭 — 각 스테이션
☑ 주방 KDS 방수·방유 커버 + 워셔블 키보드
☑ LAN 케이블 / PoE 스위치 / AP 마운트
☑ 무선 키보드·마우스(항균)
☑ 모니터 암(선택, 공간·자세)
☑ 화면 청소키트 · 극세사천
☑ 라벨용지·토너·잉크 예비(소모품 비축)
☑ 케이블 정리(몰딩·타이) — 카운터 미관·안전

## Slide 11
⑧ 비용 요약 (권장 · 정산 3레인 기준)
환율·세금·옵션에 따라 변동
분류 | 수량 | 소계 참고(¥)
네트워크(라우터·5G·AP×5·스위치·UPS×4) | 1세트 | 270,000~410,000
백오피스/방배정석(PC+27″QHD+필터) | 1 | 130,000~180,000
로비 정산 카운터(PC+24″+필터+손님태블릿+부속) ×3 | 3레인 | 450,000~620,000
POS 매장 태블릿(거치·필름·케이스) | 2~3 | 150,000~310,000
주방·바 KDS(터치+미니PC+보호) | 1~2 | 130,000~330,000
인쇄(A4×1~2 + A3 + 소모품) | — | 90,000~150,000
부수 액세서리(잔여) | 일괄 | 30,000~60,000
합계 (권장) | — | 약 1,250,000~2,060,000
절약 대안(정산 레인=태블릿+공용 프린터) 적용 시 레인 비용 30~40%↓

## Slide 12
⑨ 확정 필요 (v3 반영)
이것만 정하면 수량·비용 확정
1. 로비 정산 레인 = 2 / 3 + 방식(직원 PC vs 태블릿+공용프린터)
2. POS 매장 수(레스토랑/연회·골프샵·매점 외 추가?)
3. 바 KDS 별도 vs 주방 겸용
4. Wi-Fi 커버 건물 수·거리 → AP 대수·메시 필요 여부
5. 위성 리셉션(간지·시즈노야도·쿠주힐즈 자체 체크인) 필요 여부
6. iPad vs Galaxy Tab 통일
7. 예산 상·하한(프리미엄 모니터·라우터 채택 여부)
※ 본 자료는 참고용 · 가격은 일본 조달 참고가(세금·배송 별도, 변동).